ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений

(4 уровень квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации |  |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации |  |
| 4. Вид профессиональной деятельности |  |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена |  |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена |  |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий |  |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий |  |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) |  |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена |  |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена |  |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена |  |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации |  |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) |  |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (4 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

16.055-01__________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Штукатур», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.15 г. №148н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство наливных стяжек пола и СФТК с нанесением составов вручную или механизированным способом

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К ТФ Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений |
| У: Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом У: Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев У: Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор У: Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности У: Заглаживать, структурировать штукатурку У: Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы У: Оштукатуривать лузги, усенки, откосы У: Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов У: Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм У: Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» по эскизам У: Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент У: Применять средства индивидуальной защиты З: Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом З: Способы нанесения насечек З: Способы армирования штукатурных слоев З: Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности З: Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания З: Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов З: Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления З: Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм З: Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения З: Технология выполнения штукатурки «сграффито» З: Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений З: Правила применения средств индивидуальной защиты | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 120 Теоретический этап экзамена включает 120 заданий и считается сданным при правильном выполнении 100 заданий | Задания с выбором ответа №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Задание на соответствие последовательности № 54 Задание на установление соответствия № 93. |
| К ТФ Ремонт штукатурки |
| У: Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры У: Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои У: Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности У: Приготавливать ремонтные штукатурные растворы У: Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки У: Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности У: Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои У: Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент У: Применять средства индивидуальной защиты З: Методика диагностики состояния поврежденной поверхности З: Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры З: Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки З: Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом З: Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов З: Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений З: Правила применения средств индивидуальной защиты | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 120 Теоретический этап экзамена включает 120 заданий и считается сданным при правильно100 заданий | Задания с выбором ответа №№ 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 74 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 118;

количество заданий на установление соответствия: 1;

количество заданий на установление последовательности: 1;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 3 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений | Соблюдение технологической последовательности и качества выполненных работ, установленной в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия | Задание на выполнение трудовых функций, тру-довых действий в реальных или модельных условиях |
| ТФ Ремонт штукатурки |  | Портфолио |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4. (помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа

профессионального экзамена:

Мастерская штукатурных работ, площадью не менее 40 м2.

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

Оборудование и инструменты:

- Трапециевидное правило;

- h-образное правило;

- Миксер электрический для перемешивания (мощность не менее1200 Вт);

- Баки пластмассовые: 90 л, 50 л, 20 л;

- Сокол штукатурный;

- Мастерок;

- Шпатель (шириной 600 мм);

- Шпатель-гладилка;

- Терка губчатая;

- Тёрка пластиковая для диаманта

- Уровни, угольники;

- Шпатели для внутренних и наружных углов;

- Штукатурный гребень;

- Щетка Раббо;

- Комплект для шлифования;

- Пылесос.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области строительства (производство отделочных работ, технический надзор);

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

| 1 | При какой температуре допускается выполнять оштукатуривание сухими гипсовыми смесями? (один правильный ответ) |
| --- | --- |
|  | а | Не ниже -10 0С |
|  | б | Не ниже 0 0С |
|  | в | Не ниже +5 0С |
|  | г | Не ниже +20 0С |
| 2 | Перед оштукатуриванием гипсовой штукатурной смесью кирпичную кладку необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Загрунтовать |
|  | б | Выполнить насечки |
|  | в | Увлажнить водой |
|  | г | Допускается штукатурить без предварительной подготовки |
| 3 | Помещения с каким влажностным режимом допускается оштукатуривать гипсовыми штукатурными смесями? (один правильный ответ) |
|  | а | Сухим и нормальным |
|  | б | Нормальным и влажным |
|  | в | Влажным и мокрым |
|  | г | Любым |
| 4 | Если гипсовая штукатурка наносится в два слоя, то первый слой необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Армировать металлической сеткой |
|  | б | Только загрунтовать |
|  | в | Начесать штукатурным гребнем до затвердевания и загрунтовать |
|  | г | Сделать насечки и увлажнить |
| 5 | Для быстрого высыхания гипсовой штукатурки необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Добавить в штукатурный раствор ускорители твердения |
|  | б | Прогрунтовать поверхность штукатурки |
|  | в | Обеспечить вентиляцию в помещении |
|  | г | Повысить температуру в помещении без вентилирования |
| 6 | Каков порядок приготовления сухой гипсовой штукатурной смеси? (один правильный ответ) |
|  | а | Сухая смесь засыпается в воду (смесь из мешка → перемешивание → выдержка → перемешивание ) |
|  | б | В сухую смесь наливается вода (1/2 требуемого количества воды → перемешивание → остаток воды → перемешивание → выдержка → перемешивание ) |
|  | в | В сухую смесь наливается вода (вода → перемешивание → выдержка → перемешивание ) |
|  | г | Сухая смесь (5-7 мастерков) засыпается в воду → перемешивание → остаток смеси из мешка → перемешивание → выдержка → перемешивание |
| 7 | В каких условиях допускается применять цементные штукатурки? (один правильный ответ) |
|  | а | Снаружи и внутри зданий и сооружений с любым режимом эксплуатации |
|  | б | Только внутри помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации |
|  | в | Только внутри помещений с сухим, нормальным и влажным режимом эксплуатации |
|  | г | Только внутри помещений с любым режимом эксплуатации |
| 8 | Как называется инструмент, представленный на рисунке? (один правильный ответ) |
|  | а | Штукатурный гребень |
|  | б | Зубчатый шпатель |
|  | в | Кельма |
|  | г | Затирка губчатая |
| 9 | Как называется инструмент, представленный на рисунке? (один правильный ответ) |
|  | а | Штукатурный гребень |
|  | б | Зубчатый шпатель |
|  | в | Кельма «Венецианская» |
|  | г | Затирка губчатая |
| 10 | Выберите группу инструментов, которыми провешивают вертикальные поверхности: (один правильный ответ) |
|  | а | полутёрок, отвес |
|  | б | уровень, малка |
|  | в | уровень, отвес |
|  | г | уровень, малка |
| 11 | Выберите группу инструментов, которыми набрасывают раствор на обрабатываемую поверхность: (один правильный ответ) |
|  | а | штукатурная лопатка, тёрка |
|  | б | ковш, штукатурная лопатка |
|  | в | гладилка, ковш |
|  | г | гладилка, штукатурный сокол |
| 12 | Что означают цифры в составе цементно-известкового раствора 1:0,5:3? (один правильный ответ) |
|  | а | 1 часть извести, 0,5 части цемента, 3 части заполнителя |
|  | б | 1 часть цемента, 0,5 части известкового теста, 3 песка |
|  | в | 1 часть известкового теста, 0,5 части цемента, 3 части песка |
|  | г | 1 часть цемента, 0,5 части известкового теста, 3 песка |
| 13 | При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить: (один правильный ответ) |
|  | а | после схватывания предыдущего |
|  | б | до начала схватывания предыдущего |
|  | в | всё вышеперечисленное не допускается |
|  | г | до начала схватывания предыдущего |
| 14 | Чтобы избежать появления трещин на поверхности штукатурки, необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора |
|  | б | просушить сырые места и заново оштукатурить |
|  | в | повысить температуру в помещении |
|  | г | Ввести в раствор ускорители твердения |
| 15 | Какие неровности поверхности допускаются для высококачественной штукатурки: (один правильный ответ) |
|  | а | не более двух (глубиной до 2 мм) |
|  | б | не более трёх (глубиной до 5 мм) |
|  | в | не более двух (глубиной до 3 мм) |
|  | г | не более трёх (глубиной до 5 мм) |
| 16 | Какое соотношение по объему Цемент:Песок необходимо соблюдать при приготовлении составов растворов отделочного слоя для наружной штукатурки поверхностей , подвергающихся систематическому увлажнению, а также поверхностей в помещениях с относительной влажностью воздуха выше 60% (согласно ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия): (один правильный ответ) |
|  | а | От 1:2 до 1:3 |
|  | б | От 1:1,5 до 1:2,5 |
|  | в | От 1:1 до 1:1,5 |
| 17 | Отслаивание штукатурки обычно вызвано тем, что раствор: (один правильный ответ) |
|  | а | плохо перемешан |
|  | б | нанесен слишком тонким слоем |
|  | в | нанесен на чрезмерно сухую поверхность, на более слабые предыдущие слои раствора |
|  | г | содержит известь |
| 18 | Для нанесения раствора машинами работает звено «двойка»: 1 рабочий - помощник, а другой: (один правильный ответ) |
|  | а | подборщик |
|  | б | носильщик |
|  | в | сопловщик |
|  | г | уборщик |
| 19 | Назовите контрольно-измерительный прибор, который бывает металлический, водяной, со стеклянными трубками: (один правильный ответ) |
|  | а | метр |
|  | б | циркуль |
|  | в | нивелир |
|  | г | уровень |
| 20 | Морозостойкость определяется способностью материала: (один правильный ответ) |
|  | а | не разрушаться при работе в условиях отрицательных температур |
|  | б | сопротивляться воздействиям отрицательных температур |
|  | в | выдерживать попеременные смены тепла и холода |
|  | г | в насыщенном водой состоянии выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания без потери прочности и массы |
| 21 | Диагностика поврежденной (старой) поверхности штукатурки на предмет наличия «дутиков» производится методом: (один правильный ответ) |
|  | а | Прощупывания |
|  | б | Простукивания |
|  | в | Прослушивания |
|  | г | Просматривания |
| 22 | На какую глубину расшивают глубокие трещины в штукатурке при ремонтных работах: (один правильный ответ) |
|  | а | На глубину 1 см |
|  | б | На глубину 2 см |
|  | в | На глубину всего слоя штукатурки |
|  | г | На максимально возможную глубину острия ножа |
| 23 | При ремонте старой цементной штукатурки цементным ремонтным составом основание необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Достаточно просто тщательно очистить от пыли |
|  | б | Прогрунтовать |
|  | в | Тщательно смочить водой |
|  | г | Пропылесосить |
| 24 | Какой должна быть прочность основания при нанесении гипсовой штукатурки Ротбанд? (один правильный ответ) |
|  | а | Равнозначная или выше, чем прочность штукатурки |
|  | б | Не менее 2/3 прочности штукатурки |
|  | в | Не менее 1/2 прочности штукатурки |
|  | г | Не имеет значения |
| 25 | Перед заглаживанием поверхность гипсовой штукатурки Ротбанд при подготовке ее под покраску необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Смочить водой |
|  | б | Зашлифовать |
|  | в | Просушить |
|  | г | Загрунтовать |
| 26 | Каким инструментом производится заглаживание поверхности гипсовой штукатурки? (один правильный ответ) |
|  | а | Жесткой губчатой или войлочной теркой |
|  | б | Штукатурным гребнем |
|  | в | широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) |
|  | г | Правилом |
| 27 | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать: (один правильный ответ) |
|  | а | 1 % по массе |
|  | б | 0,1% по массе |
|  | в | 0,01% по массе |
|  | г | 0,001% по массе |
| 28 | Для улучшения сцепления гипсовой штукатурки и бетонной поверхности стены, необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Сделать на поверхности насечки |
|  | б | Укрепить сетку |
|  | в | Прогрунтовать поверхность грунтовкой Бетоконтакт |
|  | г | Смочить поверхность водой |
| 29 | Каков порядок нанесения штукатурных слоев: (один правильный ответ) |
|  | а | Обрызг – грунт – накрывка |
|  | б | Грунт – обрызг – накрывка |
|  | в | Обрызг – накрывка – грунт |
|  | г | Накрывка – обрызг – грунт |
| 30 | Как называется инструмент, используемый для нанесения штукатурного раствора на поверхность намазыванием? (один правильный ответ) |
|  | а | Шпатель |
|  | б | Ковш |
|  | в | Гладилка |
|  | г | Сокол |
| 31 | Какое отклонение по вертикали допускается для высококачественной штукатурки: (один правильный ответ) |
|  | а | Отклонения не допускаются |
|  | б | Не более 1 мм на 1 м |
|  | в | Не более 2 мм на 1 м |
|  | г | Не более 3 мм на 1 м |
| 32 | Как называется внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены? (один правильный ответ) |
|  | а | Усенок |
|  | б | Руст |
|  | в | Лузг |
|  | г | Фаска |
| 33 | Профилированные полосы, выполненные из штукатурного раствора с помощью шаблонов путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения, называются: (один правильный ответ) |
|  | а | Лузгами |
|  | б | Профилями |
|  | в | Фасками |
|  | г | Тягами |
| 34 | Для получения глянцевой поверхности гипсовой штукатурки Ротбанд под покраску, необходимо выполнить: (один правильный ответ) |
|  | а | Однократное заглаживание поверхности |
|  | б | Заглаживание поверхности не менее 2-х раз |
|  | в | Заглаживание поверхности не менее 3-х раз |
|  | г | Перед окрашиванием необходимо зашпаклевать поверхность |
| 35 | Через какое время после первого заглаживания поверхности выполняется второе: (один правильный ответ) |
|  | а | Не ранее чем через 1 час и не позднее 2,5 часов |
|  | б | Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 5 часов |
|  | в | Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 1 суток |
|  | г | Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 3 суток |
| 36 | Какие виды штукатурок по качеству существуют: (один правильный ответ) |
|  | а | Простая, улучшенная и высококачественная |
|  | б | Простая и сложная |
|  | в | Простая, сложная и усовершенствованная |
|  | г | Улучшенная, качественная и высококачественная |
| 37 | Дутики на поверхности штукатурки образуются по причине: (один правильный ответ) |
|  | а | Введения раствор воздухововлекающих добавок |
|  | б | Слишком интенсивного перемешивания раствора |
|  | в | Добавления в цементный раствор гипса |
|  | г | Наличия в растворе недостаточно погашенной извести |
| 38 | Минимально допустимая толщина слоя штукатурки Ротбанд составляет: (один правильный ответ) |
|  | а | 1 мм |
|  | б | 3 мм |
|  | в | 5 мм |
|  | г | 10 мм |
| 39 | Минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки под облицовку плиткой? (один правильный ответ) |
|  | а | 3 мм |
|  | б | 5 мм |
|  | в | 10 мм |
|  | г | 20 мм |
| 40 | Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести: (один правильный ответ) |
|  | а | вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте |
|  | б | вводный и целевой инструктаж |
|  | в | инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж |
|  | г | вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте |
| 41 | Выполнение штуатурных работ и работ по ремонту штукатурки проводится: (один правильный ответ) |
|  | а | в респираторе |
|  | б | в защитных очках |
|  | в | в защитных очках, перчатках и респираторах |
|  | г | в перчатках |
| 42 | Каким прибором измеряют остаточную влажность верхнего слоя (20 - 30 мм) основания согласно СП 71.13330.2017: (один правильный ответ) |
|  | а | гигрометром |
|  | б | психрометром |
|  | в | влагомером |
|  | г | манометром |
| 43 | Каким прибором измеряют температуру основания перед оштукатуриванием согласно СП 71.13330.2017: (один правильный ответ) |
|  | а | психрометром |
|  | б | дистанционным термометром |
|  | в | контактным термометром |
|  | г | анемометром |
| 44 | Каким прибором измеряют температуру основания перед оштукатуриванием согласно СП 71.13330.2017: (один правильный ответ) |
|  | а | психрометром |
|  | б | дистанционным термометром |
|  | в | контактным термометром |
|  | г | анемометром |
| 45 | Когда необходимо наносить каждый слой при устройстве многослойного штукатурного покрытия (согласно СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | перед схватыванием предыдущего |
|  | б | в процессе схватывания предыдущего |
|  | в | после схватывания предыдущего |
|  | г | не нормируется |
| 46 | Все типы штукатурных сеток монтируются внахлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) с перекрытием не менее (согласно СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | 50 мм |
|  | б | 100 мм |
|  | в | 150 мм |
|  | г | 200 мм |
| 47 | Какой тип штукатурной сетки применяют при устройстве тонкослойной штукатурки до 30 мм при выполнении фасадных отделочных работ (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | тканая металлическая сетка по ГОСТ 3826 |
|  | б | стальная плетеная сетка (рабица) по ГОСТ 5336 |
|  | в | арматурная сварная сетка по ГОСТ 23279 |
|  | г | просечно-вытяжная сетка согласно нормативным документам, технической документации или техническим условиям производителя |
| 48 | Какой тип штукатурной сетки применяют для выполнения фасадных штукатурных работ на стенах площадью более 100 м2 при толщине слоя не более 50 мм (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | тканая металлическая сетка по ГОСТ 3826 |
|  | б | стальная плетеная сетка (рабица) по ГОСТ 5336 |
|  | в | арматурная сварная сетка по ГОСТ 23279 |
|  | г | просечно-вытяжная сетка согласно нормативным документам, технической документации или техническим условиям производителя |
| 49 | Какой тип штукатурной сетки применяют при штукатурных фасадных работах на поверхностях, подверженных усадке (новостройки, здания, стоящие на подвижных грунтах), при толщине слоя не более 50 мм (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | тканая металлическая сетка по ГОСТ 3826 |
|  | б | стальная плетеная сетка (рабица) по ГОСТ 5336 |
|  | в | арматурная сварная сетка по ГОСТ 23279 |
|  | г | просечно-вытяжная сетка согласно нормативным документам, технической документации или техническим условиям производителя |
| 50 | Какой тип штукатурной сетки применяют при устройстве тонкослойные штукатурки; при выполнении фасадных штукатурных работ на стенах любой площадью при толщине слоя не более 50 мм (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | тканая металлическая сетка по ГОСТ 3826 |
|  | б | стальная плетеная сетка (рабица) по ГОСТ 5336 |
|  | в | арматурная сварная сетка по ГОСТ 23279 |
|  | г | просечно-вытяжная сетка согласно нормативным документам, технической документации или техническим условиям производителя |
| 51 | Какой тип штукатурной сетки применяют при выполнении внутренних штукатурных работ растворами на гипсовой основе допускается проводить работы (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | с использованием тканой металлической сетки по ГОСТ 3826 |
|  | б | с использованием стальной плетеной сетки (рабицы) по ГОСТ 5336 |
|  | в | с использованием арматурной сварной сетки по ГОСТ 23279 |
|  | г | без использования штукатурной сетки |
| 52 | При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм необходимо (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | установить тканую металлическую сетку |
|  | б | установить оцинкованную штукатурную армирующую сетку |
|  | в | установить арматурную сварную сетку |
|  | г | можно не устанавливать штукатурную сетку |
| 53 | Какой штукатурной сеткой армируют русты и стыки разнородных материалов (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | стеклотканой штукатурной сеткой с размером ячейки 3 мм |
|  | б | стеклотканой штукатурной сеткой с размером ячейки 5 мм |
|  | в | тканой металлической сеткой с размером ячейки 5 мм |
|  | г | тканой металлической сеткой с размером ячейки 3 мм |
| 54 А б в д г | Последовательность установки штукатурных маяков (для высококачественной и улучшенной штукатурки) (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | выставляют вертикальное положение крайнего маяка (контроль положения профиля осуществляется с помощью строительного уровня) |
|  | б | фиксируют профиль с одной стороны |
|  | в | устанавливают крайний маяк с противоположной стороны (контроль положения профиля осуществляется с помощью строительного уровня) |
|  | г | устанавливают направляющие профили с шагом не менее чем на 10 см меньше длины используемого правила |
|  | д | фиксируют профиль со второй стороны |
| 55 | Допускается фиксация маяков гипсовыми материалами при выполнении работ штукатурными растворами на цементном или известково-цементном вяжущем: (один правильный ответ) |
|  | а | допускается |
|  | б | не допускается |
|  | в | допускается, но после высыхания штукатурки маяки извлекаются |
|  | г | возможны все три вышеуказанные способа |
| 56 | Какие предельные отклонения по вертикали допускаются для простых штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 1 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения |
|  | б | не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения |
|  | в | не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения |
|  | г | не более 5 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения |
| 57 | Какие предельные отклонения по горизонтали допускаются для простых штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 1,5 мм на 1 м |
|  | б | не более 2 мм на 1 м |
|  | в | не более 3 мм на 1 м |
|  | г | не более 5 мм на 1 м |
| 58 | Какие неровности плавного очертания допускаются для простых штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 2 шт., глубиной (высотой) до 2 мм |
|  | б | не более 2 шт., глубиной (высотой) до 3 мм |
|  | в | не более 3 шт., глубиной (высотой) до 2 мм |
|  | г | Не более 3 шт., глубиной (высотой) до 3 мм |
| 59 | Какие предельные отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали допускаются для простых штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | на площади 4 м2 не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент |
|  | б | на площади 4 м2 не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент |
|  | в | на площади 4 м2 не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент |
|  | г | на площади 4 м2 не более 5 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент |
| 60 | Какие предельные отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения допускаются для простых штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 2 мм на весь элемент |
|  | б | не более 3 мм на весь элемент |
|  | в | не более 4 мм на весь элемент |
|  | г | не более 7 мм на весь элемент |
| 61 | Какие предельные отклонения ширины откоса от проектной величины допускаются для простых штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 1 мм |
|  | б | не более 2 мм |
|  | в | не более 3 мм |
|  | г | не более 5 мм |
| 62 | Какие предельные отклонения по вертикали допускаются для высококачественных штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 0,2 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения |
|  | б | не более 0,3 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения |
|  | в | не более 0,4 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения |
|  | г | не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения |
| 63 | Какие предельные отклонения по горизонтали допускаются для высококачественных штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 1 мм на 1 м |
|  | б | не более 2 мм на 1 м |
|  | в | не более 3 мм на 1 м |
|  | г | не более 5 мм на 1 м |
| 64 | Какие неровности плавного очертания допускаются для высококачественных штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 2 шт., глубиной (высотой) до 1 мм |
|  | б | не более 2 шт., глубиной (высотой) до 2 мм |
|  | в | не более 3 шт., глубиной (высотой) до 1 мм |
|  | г | не более 3 шт., глубиной (высотой) до 2 мм |
| 65 | Какие предельные отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали допускаются для высококачественных штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | на площади 4 м2 не более 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент |
|  | б | на площади 4 м2 не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент |
|  | в | на площади 4 м2 не более 3 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент |
|  | г | на площади 4 м2 не более 5 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент |
| 66 | Какие предельные отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения допускаются для высококачественных штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 2 мм на весь элемент |
|  | б | не более 3 мм на весь элемент |
|  | в | не более 4 мм на весь элемент |
|  | г | не более 7 мм на весь элемент |
| 67 | Какие предельные отклонения ширины откоса от проектной величины допускаются для высококачественных штукатурок штукатурок (согласно требованиям СП 71.13330.2017): (один правильный ответ) |
|  | а | не более 1 мм |
|  | б | не более 2 мм |
|  | в | не более 3 мм |
|  | г | не более 5 мм |
| 68 | Когда следует проводить установку лепных изделий: (один правильный ответ) |
|  | а | перед схватыванием и высыханием штукатурного раствора |
|  | б | в процессе схватывания и высыхания штукатурного раствора |
|  | в | после схватывания и высыхания штукатурного раствора |
|  | г | не имеет значения |
| 69 | Какова должна быть прочность оштукатуриваемого основания? (один правильный ответ) |
|  | а | равнозначная или выше, чем прочность штукатурки |
|  | б | не менее 2/3 прочности штукатурки |
|  | в | не менее ½ прочности штукатурки |
|  | г | не имеет значения |
| 70 | В гипсовый штукатурный раствор можно добавлять: (один правильный ответ) |
|  | а | эмульсию ПВА |
|  | б | жидкое стекло |
|  | в | цементный раствор |
|  | г | ничего нельзя |
| 71 | Чем необходимо обработать маячковый профиль, против коррозии? (один правильный ответ) |
|  | а | грунтовкой |
|  | б | жидким раствором гипсовой штукатурки |
|  | в | жидким стеклом |
|  | г | ничем |
| 72 | Когда можно начинать штукатурить после нанесения грунтовки? (один правильный ответ) |
|  | а | сразу, пока не высохла грунтовка |
|  | б | только после высыхания грунтовки |
|  | в | не ранее, чем через 72 часа |
| 73 | Что необходимо сделать в первые 7 суток чтобы гипсовая штукатурка приобрела прочность: (один правильный ответ) |
|  | а | постоянно увлажнять поверхность |
|  | б | обеспечить хорошую вентиляцию помещения для высыхания |
|  | в | не увлажнять, закрыть окна и двери, чтобы не было сквозняка |
| 74 | В каком случае можно штукатурить промерзшее основание? (один правильный ответ) |
|  | а | если затворять гипсовую смесь тёплой водой + 40-45 0С |
|  | б | если добавить в раствор хлористый кальций |
|  | в | если добавить в раствор хлористый натрий |
|  | г | Нельзя штукатурить промерзшее основание |
| 75 | Что добавляют при оштукатуривании гладких бетонных потолков в гипсовый раствор? (один правильный ответ) |
|  | а | Казеиновый клей |
|  | б | Бетоконтакт |
|  | в | Ничего не добавляют |
|  | г | эмульсию ПВА |
| 76 | Какими смесями можно штукатурить и шпаклевать поверхности гипсовых штукатурок? (один правильный ответ) |
|  | а | гипсовыми |
|  | б | известковыми |
|  | в | цементными |
|  | г | всеми вышеуказанными, кроме цементных |
| 77 | Что добавляют при оштукатуривании гладких бетонных потолков в гипсовый раствор? (один правильный ответ) |
|  | а | Казеиновый клей |
|  | б | Бетоконтакт |
|  | в | Ничего не добавляют |
|  | г | Эмульсию ПВА |
| 78 | Какова последовательность оштукатуривания помещений? (один правильный ответ) |
|  | а | Сначала стены |
|  | б | Сначала потолки |
|  | в | Не имеет значения |
| 79 | Каким образом производят армирование штукатурного слоя стеклотканной сеткой? (один правильный ответ) |
|  | а | Приклеивают к высохшей штукатурной поверхности клеем ПВА |
|  | б | Утапливают в свежий штукатурный раствор |
|  | в | Приклеивают к твердой, но еще влажной поверхности штукатурным раствором |
| 80 | Допускается ли изменение вязкости гипсового раствора за счет добавления сухой смеси, если уже нанесена половина всего его количества? (один правильный ответ) |
|  | а | Допускается, если возникла необходимость нанести более толстый слой раствора |
|  | б | Допускается в любых случаях |
|  | в | Не допускается |
| 81 | Отношением каких компонентов в составе растворных смесей характеризуется водо-твердое отношение (В/Т)? (один правильный ответ) |
|  | а | отношению массы воды к массе сухой смеси |
|  | б | отношению массы воды к массе вяжущего (цемента или гипса) |
|  | в | отношению массы воды к массе песка |
| 82 | Какие материалы применяют для защиты внешних углов и обрамления оконных и дверных проемов? (один правильный ответ) |
|  | а | Маячковый профиль |
|  | б | Стоечный профиль |
|  | в | Сетчатые уголки |
| 83 | Какова последовательность оштукатуривания стен и откосов? (один правильный ответ) |
|  | а | сначала оштукатуривают стены и далее откосы |
|  | б | сначала оштукатуривают откосы и далее откосы |
|  | в | отношению массы воды к массе песка |
| 84 | Как формируют угол рассвета оконных откосов? (один правильный ответ) |
|  | а | сначала оштукатуривают верхний откос, затем боковые. |
|  | б | сначала оштукатуривают боковые откосы, затем верхний |
|  | в | не имеет значения |
| 85 | Каким способом и инструментом выравнивают нанесенную по маякам растворную смесь? (один правильный ответ) |
|  | а | h – образным правилом зигзагообразными движениями |
|  | б | трапециевидным правилом зигзагообразными движениями |
|  | в | трапециевидным правилом снизу вверх ровным движением |
| 86 | Как обрабатывают выстуапющие неровности на поверхности после начала схватывания штукатурного слоя (ориентировочно через 45-70 мин. после нанесения растворной смеси, когда она под пальцем не продавливается)? (один правильный ответ) |
|  | а | срезают трапециевидным правилом или широким шпателем |
|  | б | срезают h – образным правилом |
|  | в | затирают теркой |
| 87 | Какой зазор между досками допускается при применении средств подмащивания (один правильный ответ) |
|  | а | Не более 3 мм |
|  | б | Не более 5 мм |
|  | в | Не более 7 мм |
| 88 | При какой высоте рабочего настила необходимо устраивать защитные ограждения? (один правильный ответ) |
|  | а | 1,2 м и более |
|  | б | 1,3 м и более |
|  | в | 1,5 м и более |
| 89 | С помощью каких средств необходимо проводить штукатурные работы на высоте? (один правильный ответ) |
|  | а | подмостей, |
|  | б | лесов |
|  | в | подвесных люлек |
|  | г | все вышеуказанные средства |
| 90 | Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при нанесении раствора на потолочки? (один правильный ответ) |
|  | а | респиратор |
|  | б | очки |
|  | в | спецобувь |
| 91 | Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при приготовлении растворной смеси? (два правильных ответа) |
|  | а | респиратор |
|  | б | очки |
|  | в | спецобувь |
|  | г | перчатки |
| 92 | Если гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд наносится в два слоя, то первый слой необходимо : (один правильный ответ) |
|  | а | Армировать металлической сеткой |
|  | б | Только загрунтовать |
|  | в | Начесать штукатурным гребнем до затвердевания и загрунтовать |
|  | г | Сделать насечки и увлажнить |
| 93 | Установите соответствие „Инструмент – его назначение“: (один правильный ответ) |
|  | 1. Кельма | А. Нанесение раствора |
|  | 2. Миксер | Б. Разравнивание и подрезка поверхности штукатурки |
|  | 3. Правило трапециевидное | В. Создание неровности на поверхности штукатурного раствора |
|  | 4. Гребень штукатурный | Г. Перемешивание раствора |
| 94 | Если гипсовая штукатурка Ротбанд наносится в два слоя, то первый слой необходимо : (один правильный ответ) |
|  | а | Армировать металлической сеткой |
|  | б | Только загрунтовать |
|  | в | Начесать штукатурным гребнем до затвердевания и загрунтовать |
|  | г | Сделать насечки и увлажнить |
| 95 | Каким способом наносится штукатурная смесь на стену? (один правильный ответ) |
|  | а | снизу вверх трапециевидным правилом |
|  | б | сверху вниз набрасывается мастерком или намазывают штукатурным соколом (широким полутёрком) |
|  | в | снизу вверх набрасывается мастерком или намазывают штукатурным соколом (широким полутёрком) |
| 96 | Каким способом наносится штукатурная смесь на стену? (один правильный ответ) |
|  | а | намазывается штукатурным соколом (широким полутёрком) «на себя» |
|  | б | намазывается штукатурным соколом (широким полутёрком) «от себя» |
|  | в | набрасывается мастерком |
| 97 | Каким способом поверхность штукатурки смачивается водой перед затиркой? (один правильный ответ) |
|  | а | кругообразными движениями губчатой или войлочной теркой |
|  | б | сверху вниз губчатой или войлочной теркой |
|  | в | увлажняется из пульверизатора |
| 98 | Какие категории качества поверхности устанавливают только для высококачественной штукатурки? (один правильный ответ) |
|  | а | К2, К3 и К4 |
|  | б | Только К3 |
|  | в | Только К4 |
|  | г | К3 и К4 |
| 99 | Каким инструментом выполняют лузги, усенки и фаски? (один правильный ответ) |
|  | а | полутерком |
|  | б | правилом |
|  | в | шаблоном |
|  | г | всеми вышеуказанными инструментами |
| 100 | Какую технологию называют «сграффито»? (один правильный ответ) |
|  | а | вид отделки, выполняемый нанесением на грунт двух и более накрывочных различных по цвету слоёв штукатурки с последующим частичным процарапыванием по заданному рисунку |
|  | б | вид отделки, выполняемый нанесением на грунт двух и более однотонных слоёв штукатурки с последующим частичным процарапыванием по заданному рисунку |
|  | в | вид отделки, выполняемый декоративными штукатурками на основе фракционированного заполнителя |
| 101 | Что называют тягами при штукатурных работах? (один правильный ответ) |
|  | а | отделка стены с имитацией под природный камень |
|  | б | любые профилированные полосы из штукатурного раствора, сделанные с помощью протягивания шаблонов по прямой или криволинейной траектории |
|  | в | декоративный элемент, который имеет вид накладной объемной планки, выполненной из различных материалов |
| 102 | Какие устройства называют строительными лесами? (один правильный ответ) |
|  | а | Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ |
|  | б | Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах |
|  | в | Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте |
| 103 | Какие устройства называют подмостями? (один правильный ответ) |
|  | а | Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ |
|  | б | Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах |
|  | в | Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте |
| 104 | Какие устройства называют строительными люльками? (один правильный ответ) |
|  | а | Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ |
|  | б | Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах |
|  | в | Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте |
| 105 | При работе с применением штукатурно-затирочной машины с электроприводом штукатур обязан: (два правильных ответа) |
|  | а | следить, чтобы раствор и вода не попадали на корпус машины и двигатель |
|  | б | следить, чтобы раствор и вода не попадали на оштукатуриваемую поверхность |
|  | в | очищать поверхность дисков и заменять изношенные накладки только после отключения машины от электросети |
|  | г | очищать поверхность дисков в процессе эксплуатации машины |
| 106 | Для чего применяют штукатурную машину? (один правильный ответ) |
|  | а | для приготовления и нанесения растворной смеси на строительной площадке |
|  | б | для транспортировки растворной смеси на строительную площадку |
|  | в | для транспортировки сухой смеси |
|  | г | Для подачи воды для приготовления растворной смеси на площадке |
| 107 | Для каких видов работ применяют штукатурную станцию? (один правильный ответ) |
|  | а | Только для приготовления и нанесения штукатурных смесей смеси на строительной площадке |
|  | б | для транспортировки растворной смеси на строительную площадку |
|  | в | для транспортировки сухой смеси |
|  | г | Для подачи воды для приготовления растворной смеси на площадке |
| 108 | Для чего применяют штукатурную машину? (один правильный ответ) |
|  | а | только для приготовления и нанесения штукатурок |
|  | б | для приготовления и нанесения штукатурок и наливных полов |
|  | в | для шпаклевочных работ |
| 109 | Какими наиболее распространенными способами можно избавиться от рустов? (два правильных ответа) |
|  | а | с использованием штукатурных маячков |
|  | б | с использованием штукатурных уголков |
|  | в | шпаклевка изъянов потолка |
|  | г | грунтовка изъянов потолка |
| 110 | Как проверяют запыленность основания перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ) |
|  | а | проводят по поверхности паклей и устанавливают наличие пыли и грязи |
|  | б | проводят по поверхности рукой и устанавливают наличие пыли и грязи |
|  | в | проводят по поверхности острым краем металлического инструмента (шпатель, кельма и т.д.) и устанавливают наличие пыли и грязи |
| 111 | Как проверяют поверхностную прочность основания перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ) |
|  | а | проводят по основанию острым краем металлического инструмента (шпатель, кельма и т.д.), при этом отмечают откалывание, осыпание |
|  | б | проводят по основанию рукой, при этом отмечают откалывание, осыпание |
|  | в | проводят по основанию жесткой теркой, при этом отмечают откалывание, осыпание. |
| 112 | Как проверяют впитывающую способность основания перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ) |
|  | а | наносят грунтовку воду хорошо смоченной щеткой или валиком и через 2 мин наблюдают скатывается ли грунтовка на поверхности и меняется ли цвет основания |
|  | б | наносят чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком и через 2 мин наблюдают скатывается ли вода и меняется ли цвет основания |
|  | в | наносят жидкий раствор хорошо смоченной щеткой или валиком и через 2 мин наблюдают скатывается он на поверхности и меняется ли цвет основания |
| 113 | Когда производят смачивание, когда собираются выполнять? (один правильный ответ) |
|  | а | перед заглаживанием |
|  | б | перед разравниванием |
|  | в | перед повторным нанесением раствора |
| 114 | Какой инструмент применяется для выполнения затирки гипсовой штукатурки? (один правильный ответ) |
|  | а | Войлочная или губчатая терка |
|  | б | Металлическая гладилка |
|  | в | Деревянная терка |
|  | г | Полиуретановая терка |
| 115 | Какой операцией можно закончить работы по оштукатуриванию смесью Ротбанд, если поверхность предназначена под высококачественное окрашивание? (один правильный ответ) |
|  | а | Затереть поверхность |
|  | б | Выполнить повторное заглаживание |
|  | в | Выполнить подрезку |
|  | г | Выровнять поверхность правилом |
| 116 | С каким интервалом (шагом) устанавливаются маячковые профили на поверхность основания? (один правильный ответ) |
|  | а | равным длине используемого правила |
|  | б | на 10 см больше длины используемого правила |
|  | в | с любым |
|  | г | на 20 см короче длины используемого правила |
| 117 | Назовите контрольно-измерительный прибор, который бывает металлический, водяной, со стеклянными трубками? (один правильный ответ) |
|  | а | метр |
|  | б | циркуль |
|  | в | нивелир |
|  | г | уровень |
| 118 | Каков порядок нанесения штукатурных слоев? (один правильный ответ) |
|  | а | Обрызг – грунт – накрывка |
|  | б | Грунт – обрызг – накрывка |
|  | в | Обрызг – накрывка – грунт |
|  | г | Накрывка – обрызг – грунт |
| 119 | Как называется внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены? (один правильный ответ) |
|  | а | Усенок |
|  | б | Руст |
|  | в | Лузг |
|  | г | Фаска |
| 120 | К контрольно-измерительным инструментам применяемых при производстве штукатурных работ относятся:? (один правильный ответ) |
|  | а | отвес, угольник металлический с передвижной планкой; |
|  | б | складной метр, правило-уровень; |
|  | в | мастерок, лопата; |

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
|  |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Вариант соискателя содержит 120 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 120.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 100 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовые функции:

Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений

трудовые действия:

- Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений

- Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев

- Армирование штукатурных слоев сетками

- Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности

- Заглаживание и структурирование штукатурки

- Нанесение накрывочных слоев

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Типовое задание № 1: Соискателю предоставляется рабочая кабина высотой 2000 мм, шириной 1800 мм с оконным проемом 600х600 мм. Кабина может быть построена из различных материалов: гипсовая пазогребневая плита, гипсокартон, цементный камень, кирпич и т.п. Соискателю предоставляется место под инструмент, а также вода для приготовления растворных смесей. Описание практического задания: Подготовка основания для нанесения штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд. Нарезка и установка металлических маячковых и угловых профилей согласно чертежу. Оштукатуривание поверхностей стен штукатурной смесью КНАУФ-Ротбанд. Снаружи рабочей кабины (стена Б), в области ограниченной маячковым профилем необходимо нанести КНАУФ-Ротбанд и произвести структурирование любым доступным способом. Все формируемые углы должны быть равны 90°. Оштукатуриваемые поверхности должны иметь отклонения от горизонтали и вертикали не более значений, приведенных в СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия» для высококачественной штукатурки. Стена А Стена Б Вид сверху Выполнение Задания №1 (8 часов) Установка металлических маячковых профилей для последующего нанесения штукатурного слоя. Установка углозащитных профилей в область оконного проема. Уборка рабочего места. Нанесение штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд на стену (А), на откосы оконного проема и разравнивание. Категория качества поверхности должна быть не ниже К3; Оштукатуривание откосов оконных проемов; Нанесение снаружи рабочей кабины (Б) штукатурной смеси КНАУФ Ротбанд в область ограниченную маячковым профилем. Структурирование штукатурной смеси; Уборка рабочего места. Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации Критерии оценки 1 2 1. Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений 1.1. Штукатурный состав нанесен на поверхности в соответствии с заданием 1.2. Технология нанесения в соответствии с инструкцией производителя штукатурного состава 1.3. Толщина штукатурного слоя в соответствии с инструкцией производителя 2. Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности 2.1. Выравнивание штукатурного раствора в течение времени, указанного в инструкции производителя 2.2. Подрезка штукатурного слоя выполнена на стене А 2.3. Подрезка выполнена через промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3. Заглаживание и структурирование штукатурки 3.1. Выполнено первое заглаживание оштукатуренной поверхности стены А 3.2. Первое заглаживание выполнено через промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3.3. Технология первого заглаживания соответствует инструкции производителя 3.4. Выполнено повторное заглаживание оштукатуренной поверхности стены А 3.5. Повторное заглаживание выполнено через промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3.6. Технология повторного заглаживания соответствует инструкции производителя 3.7. Структурирование поверхности выполнено на оштукатуренной поверхности стены Б 3.8. Структурирование поверхности выполнено в промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3.9. Технология структурирования соответствует инструкции производителя 3.10. Отклонения по вертикали левой части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.11. Отклонения по вертикали правой части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.12. Отклонения по вертикали центральной части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.13. Неровности поверхности плавного очертания левой части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.14. Неровности поверхности плавного очертания правой части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.15. Неровности поверхности плавного очертания центральной части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.16. Отклонения откосов от вертикали в соответствии с СП 71.13330.2017 3.17. Отклонения откосов от горизонтали в соответствии с СП 71.13330.2017 3.18. Внутренний левый угол стены А равен 900 3.19. Внутренний правый угол стены А равен 900 3.20. Отклонение от вертикали оштукатуренной поверхности стены Б в соответствии с СП 71.13330.2017 3.21. Качество оштукатуренной поверхности стены А не ниже К3 в соответствии с СП 71.13330.2017 Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции: Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений принимается при выполнении не менее чем 24 из 27 обозначенных выше критериев. Типовое задание № 2: На стенде из кирпичной или каменной кладки в течение 8-ми часов подготовить основание под оштукатуривание, установить штукатурные маяки, произвести оштукатуривание поверхности гипсовой штукатуркой Ротбанд, произвести оштукатуривание оконных откосов (угол рассвета верхнего и боковых откосов от 94 до 96 0С (на усмотрение штукатура). Категория качества оштукатуренной поверхности должна быть не ниже К1.

Условия выполнения задания: 1. Место (время) выполнения задания Стенд из кирпичной или каменной кладки: Модуль 1 - стена с оконным проемом; Модуль 2 – стена с полуколонной. 2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов. 3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии и проч.) а) инструментами: Уровень (1,5; 2 м) Отвес Угольник строительный (длина сторон не менее 250 мм) Штукатурный миксер (N ≥ 800ВТ) Удлинитель строительный с заземлением Емкость для затворения сухой смеси объемом 50 л Ведро 12 л Мастерок трапеция 120х180 мм Щетка макловица Правило h - профиль 1,5; 2 м Правило трапеция 1,5; 2 м Кельма штукатурная (трауфель) 120х280 мм Шаблоны (угольники) для оштукатуривания оконных откосов Иные инструменты, на усмотрение исполнителя. Инструменты и приспособления для уборки б) литературой: 1. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия; 2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 304 с. 4. Инструкциями и информационными листами производителей предоставленных для выполнения задания материалов. Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации Критерии оценки 1 2 1. Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений 1.1. Штукатурный состав нанесен на поверхности в соответствии с заданием 1.2. Технология нанесения в соответствии с инструкцией производителя штукатурного состава 1.3. Толщина штукатурного слоя в соответствии с инструкцией производителя 2. Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности 2.1. Выравнивание штукатурного раствора в течение времени, указанного в инструкции производителя 2.2. Подрезка штукатурного слоя выполнена 2.3. Подрезка выполнена через промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3. Заглаживание и структурирование штукатурки 3.1. Выполнено заглаживание оштукатуренной поверхности 3.2. Зглаживание выполнено через промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3.3. Технология заглаживания соответствует инструкции производителя 3.4. Отклонения по вертикали оштукатуренной поверхности Модуля 1 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.5. Отклонения по вертикали оштукатуренной поверхности Модуля 2 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.6. Отклонения по вертикали левой части оштукатуренной поверхности полуколонны на Модуле 2 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.7. Отклонения по вертикали правой части оштукатуренной поверхности полуколонны на Модуле 2 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.8. Отклонения по вертикали центральной части оштукатуренной поверхности полуколонны на Модуле 2 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.9. Неровности поверхности плавного очертания оштукатуренной поверхности Модуля 1 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.10. Неровности поверхности плавного очертания оштукатуренной поверхности Модуля 2 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.11. Неровности поверхности плавного очертания центральной части оштукатуренной поверхности полуколонны Модуля 2 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.12. Отклонения откосов от вертикали в соответствии с СП 71.13330.2017 3.13. Отклонения откосов от горизонтали в соответствии с СП 71.13330.2017 3.14. Угол рассвета откосов в соответствии с СП 71.13330.2017 и заданием 3.15. Наружный угол равен 900 3.16. Качество оштукатуренной поверхности Модуля 1 не ниже К3 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.16. Качество оштукатуренной поверхности Модуля 2 не ниже К3 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.16. Качество оштукатуренной поверхности полуколонны Модуля 2 не ниже К3 в соответствии с СП 71.13330.2017 Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции: Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений принимается при выполнении не менее чем 19 из 22 обозначенных выше критериев.

б) задание для оформления и защиты портфолио:

трудовые функции:

Ремонт штукатурки

трудовые действия:

- Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки

- Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя

- Подготовка поврежденных участков

- Приготовление ремонтных растворов

- Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работ (результатов работ) или документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих квалификации «Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 4 уровень квалификации».

Требования к структуре и оформлению портфолио: - Резюме соискателя с приложением дипломов и сертификатов, подтверждающих участие в конкурсах профессионального мастерства (при наличии); - Описание объектов и выполненных на объекте работ с фотографиями и с приложением подтверждающих документов: договоров с перечнем работ, смет, актов выполненных работ, заданий работодателя на выполнение определенного вида работ. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 1. Виды работ, выполненных соискателем; 2. Описание проектных решений и способов их исполнения; 3. Технология выполнения штукатурных работ по ремонту штукатурки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений; 4. Используемые материалы и инструменты. Критерии оценки 1. Не менее 2-х описаний объектов с приложением подтверждающих документов о выполненных работах. 2. Качество оформления портфолио (не менее 3-х фотографий каждого вида работ, наличие описания объектов и использованных решений, наличие не менее одного подтверждающего документа о видах выполненных работ для каждого объекта (договоров с перечнем работ, смет, актов выполненных работ, заданий работодателя на выполнение определенного вида работ). 3. Собеседование (полные и правильные ответы не менее чем на 2 из 3-х вопросов экспертной комиссии): Примеры ответов: 1. Виды работ, выполненных соискателем. Ответ: Объект – здание общественного назначения (школа, больница, администрация). Работы по диагностики состояния и ремонту старой штукатурки. 2. Подбор рецептуры штукатурных ремонтных растворов. Ответ: самостоятельно приготавливался штукатурный раствор на цементной или гипсовой основе. Подбиралось вяжущее, заполнители и добавки. 3. Описание технологии ремонта штукатурки внутри помещений или на фасадах зданий. Ответ: выполнялись работы по ремонту штукатурных покрытий: произведена диагностика старого покрытии на предмет прочности сцепления с основанием и целостности и прочности самого штукатурного покрытия, произведено удаление отселившейся штукатурки, приготовлен раствор и произведен ремонт. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции: Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой принимается при соответствии портфолио всем обозначенным критериям.

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой  (3 уровень квалификации)

принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия;

- СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

- Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). Справочник. Под общей ред. А.В. Ферронской. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 488 с.

- Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. проф. Образования / Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с.

- Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач.проф.образования / Б.А.Буданов, В.В.Поплавский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 176 с.

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с.;

- Индивидуальные элементные сметные нормы и типовые технологические карты: http://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=4#vp3180305

- Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL:www.knauf.ru (дата обращения: 27.08.2017).

# Footnotes

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио