# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

# «Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации»

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 4 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 4 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 5 |
|  | 2.1.Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 5 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 13 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации

Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации

Профессиональный стандарт

«Штукатур», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.15 г. №148н)

Уровень квалификации3

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: - правил транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 1-5 |
| - составов штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС и способы дозирования их компонентов | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 6-19 |
| - технологии перемешивания составов штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС вручную или механизированным способом | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 20-30 |
| - назначения и правил применения используемого инструмента и приспособлений | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 31-35 |
| - предметов и средств индивидуальной защиты | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 36-40 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 40

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 0

Количество заданий на установление последовательности:  0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 45 мин.

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК | А: Использование материалов в соответствии с заданием. В: Соответствие технологии выполнения работ требованиям разработчика системы и завода-изготовителя. С: Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в соответствии с СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» | Приготовление раствора штукатурно-клеевой смеси |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

1. Учебная аудитория;

2. Штукатурная мастерская;

3. Инструменты:

- Миксер строительный

- Удлинитель строительный с заземлением

- Емкость для разведения раствора объем 50 л

- Ведро 12 л

- Кельма штукатурная

- Шпатели

- Иные инструменты, на усмотрение исполнителя.

4. Материалы:

Штукатурно-клеевая смесь Севенер – 1 мешок Штукатурка Унтерпутц – 1 мешок Штукатурка Ротбанд – 1 мешок Штукатурка Диамант – 1 мешок

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

(один правильный ответ)

1) Сухие штукатурно-клеевые смеси должны храниться:

- В сухих помещениях на поддонах

- В помещениях с любой влажностью на поддонах

- Внутри и снаружи помещений на поддонах

- В любых условиях

2) Сухие штукатурно-клеевые смеси должны храниться:

(один правильный ответ)

- При температуре не ниже -10 0С и влажности не более 90%

- При температуре не ниже 0 0С и влажности не более 70%

- При температуре не ниже +10 0С и влажности не более 30%

3) Срок хранения штукатурно-клеевой смеси в неповрежденной упаковке в соответствии с ГОСТ Р 54359-2011составляет

(один правильный ответ)

- 3 месяцев

- 6 месяцев

- 12 месяцев

- 2 года

4) Срок хранения штукатурно-клеевой смеси Севенер в неповрежденной упаковкеустановленный производителемсоставляет

(один правильный ответ)

- 3 месяцев

- 6 месяцев

- 12 месяцев

- 2 года

5) Каким видом транспорта рекомендуется транспортировать сухие смеси для СФТК?

(один правильный ответ)

- только автомобильным

- Только железнодорожным

- Любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов

6) Какая смесь используется в системах СФТК для приклеивания плит уреплителя?

(один правильный ответ)

- Севенер

- Унтерпутц

- Ротбанд

- Фуген

7) Какая смесь применяется в СФТК в качестве декоративной штукатурки?

(один правильный ответ)

- Севенер

- Диамант

- Фуген

- Зокельпутц

8) Какие добавки могут вводиться в штукатурно-клеевую смесь для ускорения схватывания?

(один правильный ответ)

- Хлорид кальция

- Суперпластификатор С-3

- Жидкое стекло

- Введение добавок не допускается

9) Что повышающее трещиностойкость затвердевшего штукатурного слоя содержится в штукатурно-клеевой смеси ?

(один правильный ответ)

- Армирующие волокна

- Пластифицирующие добавки

- Волокна целлюлозы

- Микрокремнезем

10) На основе какого вяжущего изготавливается штукатурно-клеевая смесь ?

(один правильный ответ)

- Гипсового

- Цементного

- Плимерного

- Известкового

11) Какую структуру могут иметь декоративные штукатурки для СФТК ?

(один правильный ответ)

- Кожа

- Бутовая

- Терразит

- Шуба

12) На основе какого вяжущего изготавливаются декоративные штукатурки для СФТК ?

(один правильный ответ)

- Белого цемента

- Гипса

- Извести

- Магнезиального вяжущего

13) Наибольшая крупность зерен заполнителя в клеевых и базовых штукатурных составах не должна превышать:

(один правильный ответ)

- 0,5 мм

- 1 мм

- 3 мм

- 5 мм

14) Водоудерживающая способность клеевых и базовых штукатурных составов не должна быть менее:

(один правильный ответ)

- 50%

- 75%

- 80%

- 95%

15) Подвижность декоративных штукатурных растворных смесей, определяемая по глубине погружения конуса, должна быть:

(один правильный ответ)

- 1-2 см

- 5-8 см

- 8-12 см

- 12-20 см

16) В качестве крупного заполнителя в декоративных штукатурных составах может применяться

(один правильный ответ)

- Гипс

- Мраморная крошка

- Тальк

- Опилки

17) Наибольшая крупность зерен заполнителя в декоративных штукатурных составах не должна превышать:

(один правильный ответ)

- 0,5 мм

- 1 мм

- 3 мм

- 5 мм

18) Влажность сухих штукатурных смесей не должна превышать:

(один правильный ответ)

- 1 % по массе

- 0,1% по массе

- 0,01% по массе

- 0,001% по массе

19) Как рекомендуется определять соотношение компонентов при приготовлении клеевого раствора из сухой смеси?

(один правильный ответ)

- «На глаз»

- по инструкции на мешке

- по ГОСТ

20) Какой инструмент НЕ используется при приготовлении штукатурно-клеевой растворной смеси?

(один правильный ответ)

- Бак пластмассовый

- Кельма

- Миксер штукатурный

- Зубчатый шпатель

21) Как рекомендуется производить перемешивание смеси при приготовлении раствора штукатурки ?

(один правильный ответ)

- Только вручную

- Только с помощью миксера

- Вручную или миксером

22) Вода какой температуры используется для приготовления растворных смесей?

(один правильный ответ)

- 0 - +20 0С

- +5 - +30 0С

- +30 - +35 0С

- +35 - +40 0С

23) Каков порядок приготовления штукатурно-клеевой смеси Севенер :

(один правильный ответ)

- Сухая смесь – вода – перемешивание – выдержка 5 мин – перемешивание

- сухая смесь – вода – перемешивание

- вода – сухая смесь – перемешивание

24) Каков порядок приготовления декоративной штукатурки :

(один правильный ответ)

- сухая смесь – вода – перемешивание – выдержка 5 мин – перемешивание

- вода – сухая смесь – перемешивание

- вода – сухая смесь – перемешивание – выдержка 5 мин – перемешивание

25) Что происходит при добавлении воды в сухую смесь (а не наоборот) с целью дальнейшего перемешивания при приготовлении раствора ?

(один правильный ответ)

- образуются комки, смесь хуже перемешивается

- Замедляется твердение раствора

- Снижается адгезия раствора

26) Чем рекомендуется затворять сухую штукатурную смесь ?

(один правильный ответ)

- только водой

- раствором солей

- раствором кислоты

- жидким стеклом

27) Что происходит при повышении температуры воды затворенияпри приготовлении штукатурной растворной смеси?

(один правильный ответ)

- повышается скорость схватывания растворной смеси

- замедляется скорость схватывания растворной смеси

- повышается прочность затвердевшего раствора

28) Повышенная адгезия клеевых составов для систем СФТК достигается за счет

(один правильный ответ)

- введения химических добавок производителем

- добавления в процессе приготовления растворной смеси на объекте пластификаторов

- затворения сухой смеси жидким стеком

29) С какой целью производится выдержка растворной смеси в процессе приготовления и повторное перемешивание?

(один правильный ответ)

- с целью экономии воды

- для ускорения схватывания раствора

- с целью равномерного распределения химических добавок в растворе

30) Допускается ли регулировать консистенцию растворной смеси путем добавления сухой смеси или воды?

(один правильный ответ)

- да, но только в процессе приготовления растворной смеси

- да, в любое время, в том числе после начала схватывания

- не допускается

31) Что изображено на рисунке?

(один правильный ответ)

- Миксер штукатурный

- Дрель

- Шуруповерт

- Перфоратор

32) Что изображено на рисунке?

(один правильный ответ)

- Гладилка

- Шпатель-кельма

- Сокол

- Шпатель

33) Какую емкость рекомендуется использовать для приготовления штукатурного раствора?

(один правильный ответ)

- Пластмассовый бак

- Емкость для шпаклевки

- Оцинкованное ведро

34) Какой инструмент представлен на рисунке?

(один правильный ответ)

- Шпатель

- Кельма

- Сокол

35) Какой инструмент НЕ используется при приготовлении декоративной штукатурной растворной смеси?

(один правильный ответ)

- Бак пластмассовый

- Кельма

- Миксер штукатурный

- Зубчатый шпатель

36) Какое средство индивидуальной защиты НЕ используется при приготовлении штукатурно-клеевого раствора ?

(один правильный ответ)

- Респиратор

- Перчатки

- Фартук прорезиненный

37) Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести :

(один правильный ответ)

- вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

- вводный и целевой инструктаж

- инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж

- вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

38) Что изображено на рисунке?

(один правильный ответ)

- Противогаз

- Наколенники

- Респиратор

- Марлевая повязка

39) Какая обувь должна использоваться штукатурами при проведении работ?

(один правильный ответ)

- Строительные сапоги

- Ботинки с жестким носком

- Резиновые сапоги

40) Какой инструмент запрещается использовать при приготовлении штукатурных растворов?

(один правильный ответ)

- Имеющий выбоины и сколы рабочих концов

- Приобретенный более 1 года назад

- Ограничений не существует

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |
| 1 |  | 0,25 |
| 2 |  | 0,25 |
| 3 |  | 0,25 |
| 4 |  | 0,25 |
| 5 |  | 0,25 |
| 6 |  | 0,25 |
| 7 |  | 0,25 |
| 8 |  | 0,25 |
| 9 |  | 0,25 |
| 10 |  | 0,25 |
| 11 |  | 0,25 |
| 12 |  | 0,25 |
| 13 |  | 0,25 |
| 14 |  | 0,25 |
| 15 |  | 0,25 |
| 16 |  | 0,25 |
| 17 |  | 0,25 |
| 18 |  | 0,25 |
| 19 |  | 0,25 |
| 20 |  | 0,25 |
| 21 |  | 0,25 |
| 22 |  | 0,25 |
| 23 |  | 0,25 |
| 24 |  | 0,25 |
| 25 |  | 0,25 |
| 26 |  | 0,25 |
| 27 |  | 0,25 |
| 28 |  | 0,25 |
| 29 |  | 0,25 |
| 30 |  | 0,25 |
| 31 |  | 0,25 |
| 32 |  | 0,25 |
| 33 |  | 0,25 |
| 34 |  | 0,25 |
| 35 |  | 0,25 |
| 36 |  | 0,25 |
| 37 |  | 0,25 |
| 38 |  | 0,25 |
| 39 |  | 0,25 |
| 40 |  | 0,25 |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Если сумма баллов за ответы на вопросы теоретического задания превышает 6 баллов, то соискатель допускается к выполнению практического задания.

Если сумма баллов менее 6, то квалификация соискателя не подтверждается.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовые функции: 1. Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК Трудовые действия: Транспортировать и складировать штукатурные и штукатурно-клеевые ССС Дозирование компонентов составов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом Перемешивание компонентов составов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом Типовое задание: За 45 минут выбрать штукатурно-клеевую смесь и смесь декоративной штукатурки и произвести приготовление на их основе растворных смесей. Условия выполнения задания 1. Место выполнения задания Штукатурная мастерская 2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 3. Вы можете воспользоваться: 1) инструментами: Миксер строительный Удлинитель строительный с заземлением Емкость для разведения раствора объем 50 л Ведро 12 л Кельма штукатурная Шпатели Иные инструменты, на усмотрение исполнителя. 2) литературой: Альбом рабочих чертежей и информационные листы компании-разработчика системы.

Критерии оценки: А: Использование материалов в соответствии с заданием. № п/п Название или описание Требование 1 Выбор смесей для СФТК из предложенных составов Рекомендации и техническое свидетельство завода-изготовителя. В: Соответствие технологии выполнения работ требованиям разработчика системы и завода-изготовителя: № п/п Название или описание Требование 1 Правила и порядок приготовления штукатурно-клеевой растворной смеси Рекомендации по приготовлению и применению от завода-изготовителя (указаны на мешке) 2 Правила и порядок приготовления растворной смеси декоративной штукатурки Рекомендации по приготовлению и применению от завода-изготовителя (указаны на мешке) С: Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в соответствии с СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» № п/п Название или описание Требование 1 Использование средств индивидуальной защиты СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 2 Чистота рабочего места Отсутствие мусора, грязи на рабочем месте. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций «Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК» принимается при выполнении всех обозначенных критериев не менее чем на 75% каждый.